## Slide 1
MODUL KOMPREHENSIF JARINGAN NIRKABEL
Praktikum Wireless 802.11, Setup AP/Station & Tools
Standar IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Konfigurasi Perangkat, Keamanan, dan Analisis Spektrum.

## Slide 2
Agenda Pembelajaran
1. Teori Standar 802.11
Evolusi standar WiFi dari a, b, g, n, hingga ac beserta karakteristik frekuensi dan modulasi.
2. Setup AP, Station & Security
Praktikum konfigurasi Access Point, mode Station, dan pengamanan WPA2/WPA3.
3. Wireless Tools & Analisis
Penggunaan Snooper dan Scanner untuk optimasi kanal dan troubleshooting interferensi.

## Slide 3
MODUL 01
Standar IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac)
Memahami evolusi teknologi komunikasi nirkabel dan spesifikasi teknisnya.

## Slide 4
Pengenalan Standar IEEE 802.11
Standar Industri Global
IEEE 802.11 adalah sekumpulan spesifikasi kontrol akses media (MAC) dan lapisan fisik (PHY) untuk komunikasi LAN nirkabel (WLAN) pada frekuensi 2.4, 5, dan 6 GHz.
Evolusi Kecepatan & Jangkauan
Setiap generasi menghadirkan peningkatan throughput, efisiensi spektral, modulasi lebih padat, serta teknologi antena canggih (MIMO).

## Slide 5
Standar 802.11b (Tahun 1999)
Frekuensi Operasi
2.4 GHz
Pita ISM tanpa lisensi
Kecepatan Maksimal
11 Mbps
Modulasi DSSS
Karakteristik
Jangkauan Luas
Rentan interferensi gelombang 2.4GHz

## Slide 6
Standar 802.11a (Tahun 1999)
Frekuensi Operasi
5 GHz
Lebih bersih dari 2.4 GHz
Kecepatan Maksimal
54 Mbps
Karakteristik
Jangkauan Pendek
Lemah menembus dinding tebal

## Slide 7
Standar 802.11g (Tahun 2003)
Frekuensi Operasi
2.4 GHz
Kompatibel mundur dengan 11b
Kecepatan Maksimal
54 Mbps
Karakteristik
Sangat Populer
Standar keemasan era awal WiFi

## Slide 8
Standar 802.11n / Wi-Fi 4 (Tahun 2009)
Frekuensi Operasi
2.4 & 5 GHz
Dual-band operations
Kecepatan Maksimal
600 Mbps
Teknologi MIMO (Multiple Input Multiple Output)
Lebar Kanal
20 / 40 MHz
Bonding channel untuk throughput tinggi

## Slide 9
Standar 802.11ac / Wi-Fi 5 (Tahun 2013)
Frekuensi Operasi
5 GHz Only
Spektrum bersih minim interferensi
Kecepatan Maksimal
3.5 Gbps+
Modulasi 256-QAM & MU-MIMO
Lebar Kanal
80 / 160 MHz
Kapasitas lebar untuk streaming 4K

## Slide 10
Standar | Frekuensi | Bandwidth Kanal | Max Rate | Modulasi
802.11b | 2.4 GHz | 20 MHz | 11 Mbps | DSSS
802.11a / g | 5 GHz / 2.4 GHz | 20 MHz | 54 Mbps | OFDM
802.11n (WiFi 4) | 2.4 & 5 GHz | 20 / 40 MHz | 600 Mbps | 64-QAM, MIMO
802.11ac (WiFi 5) | 5 GHz | 80 / 160 MHz | 3.5+ Gbps | 256-QAM, MU-MIMO
Ringkasan Perbandingan Spesifikasi 802.11

## Slide 11
Analisis Propagasi: 2.4 GHz vs 5 GHz
Pita 2.4 GHz
Jangkauan: Luas dan jauh.
Penetrasi dinding: Sangat baik.
Interferensi: Tinggi (Bluetooth, microwave, kanal sempit).
Pita 5 GHz
Jangkauan: Lebih pendek.
Penetrasi dinding: Sedang hingga lemah.
Interferensi: Rendah (kanal lebar, spektrum luas).

## Slide 12
Manajemen Kanal 2.4 GHz
Kanal 1, 6, dan 11
Pada standar 802.11 b/g/n di frekuensi 2.4 GHz, hanya ada 3 kanal yang tidak saling tumpang tindih (non-overlapping) dengan lebar 20 MHz, yaitu kanal 1, 6, dan 11.
Dampak Salah Konfigurasi
Menggunakan kanal berdekatan (misal AP1 di kanal 2 dan AP2 di kanal 3) akan memicu ko-channel interference yang menurunkan performa jaringan secara drastis.

## Slide 13
Rangkuman Modul 1: Standar Wireless
Legacy Standards
802.11b & 802.11g beroperasi di 2.4 GHz dengan kecepatan maksimal 11 Mbps dan 54 Mbps.
High Throughput (HT)
802.11n memperkenalkan MIMO dan dual-band untuk kecepatan hingga 600 Mbps.
Very High Throughput
802.11ac eksklusif di 5 GHz dengan kanal lebar 80/160 MHz menembus kecepatan gigabit.

## Slide 14
MODUL 02
Setup AP, Station, & Security Profiles
Praktikum langsung konfigurasi perangkat nirkabel pada RouterOS.

## Slide 15
Topologi Jaringan Praktikum
Perangkat Access Point (AP)
Bertindak sebagai pemancar sinyal utama. Menggunakan mode , SSID kustom, band 2GHz-only/5GHz-only, serta enkripsi WPA2-PSK.
Perangkat Station (Client)
Bertindak sebagai penerima/client nirkabel. Menggunakan mode untuk menghubungkan jaringan lokal secara transparan ke AP.
ap-bridge
station-bridge

## Slide 16
Langkah 1: Persiapan & Cek Interface Wireless
Buka Winbox atau CLI pada perangkat MikroTik Access Point Anda, lalu jalankan perintah berikut:
/interface wireless print /interface wireless enable wlan1
Pastikan interface dalam status aktif (tidak ada tanda huruf ).

## Slide 17
Langkah 2: Membuat Security Profile
Keamanan nirkabel wajib dikonfigurasi untuk mencegah akses ilegal. Buat profil keamanan WPA2:
/interface wireless security-profiles add name="profile-lab-tkj" mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk wpa2-pre-shared-key="PasswordPraktikum123"
Profil ini akan mengenkripsi trafik menggunakan algoritma AES.

## Slide 18
Langkah 3: Konfigurasi Interface Access Point
Atur interface wlan1 sebagai Access Point utama dengan SSID dan kanal spesifik:
/interface wireless set wlan1 \ mode=ap-bridge \ ssid="Praktikum-AP" \ band=2ghz-b/g/n \ frequency=2412 \ security-profile=profile1

## Slide 19
Langkah 4: Verifikasi Status Access Point
Periksa apakah Access Point sudah aktif dan memancarkan beacon dengan perintah:
/interface wireless monitor wlan1
Pastikan status menunjukkan flag dan frekuensi sesuai.

## Slide 20
Langkah 5: Konfigurasi Perangkat Station
Pindah ke router kedua sebagai client/station yang akan terhubung ke Access Point:
/interface wireless set wlan1 \ mode=station-bridge \ ssid="Praktikum-AP" \ security-profile=profile1

## Slide 21
Langkah 6: Cek Registration Table
Pada sisi Access Point, cek daftar klien yang terhubung melalui perintah:
/interface wireless registration-table print
Jika konfigurasi benar, MAC address station akan muncul beserta informasi signal strength (RSSI).

## Slide 22
Langkah 7: Pengujian Konektivitas IP
Tambahkan IP Address pada interface bridge atau wlan di kedua perangkat, lalu lakukan tes ping:
ping 192.168.88.1
Pastikan reply diterima tanpa adanya packet loss.

## Slide 23
Rangkuman Modul 2: Setup AP & Station
Mode AP Bridge
Memancarkan jaringan nirkabel dan melayani koneksi banyak client secara bersamaan.
Mode Station Bridge
Menghubungkan router client ke AP dengan kemampuan bridging layer-2 yang transparan.
Security Profile
WPA2-PSK dengan AES mengenkripsi data agar aman dari penyadapan udara.

## Slide 24
MODUL 03
Wireless Tools (Snooper, Scanner)
Teknik analisis spektrum, deteksi interferensi, dan optimasi jaringan nirkabel.

## Slide 25
Pentingnya Tools Diagnostik Wireless
Mengapa Perlu Analisis?
Gelombang radio bersifat tidak kasat mata. Tanpa alat ukur yang tepat, administrator tidak dapat mengetahui sumber interferensi, kualitas kanal, maupun okupansi frekuensi tetangga.
Suite Tools MikroTik
RouterOS menyediakan berbagai tools bawaan seperti , , , dan .
Scanner
Snooper
Frequency Usage
Sniffer

## Slide 26
Mengenal Wireless Scanner
Fungsi Utama Scanner
Alat ini memindai seluruh kanal aktif dan menampilkan daftar Access Point di sekitar perangkat beserta informasi MAC Address, SSID, sinyal (RSSI), frekuensi, dan band yang digunakan.
Kegunaan Praktis
Sangat berguna saat melakukan site survey untuk menentukan kanal yang paling lengang sebelum mendirikan Access Point baru.

## Slide 27
Praktikum Menggunakan Scanner
Jalankan perintah berikut melalui Terminal MikroTik untuk melakukan pemindaian nirkabel:
/interface wireless scan wlan1
Atau melalui Winbox: Buka menu -> tab / tombol di kanan.
Wireless
Registration
Scan

## Slide 28
Mengenal Wireless Snooper
Analisis Trafik & Load
Snooper memiliki kemampuan lebih lanjut dibanding scanner biasa. Alat ini memantau beban trafik, jumlah station yang terhubung ke AP tetangga, serta utilisasi bandwidth per kanal secara real-time.
Identifikasi Bottleneck
Membantu administrator melihat Access Point mana yang sedang mengalami kepadatan trafik tinggi sehingga dapat menghindari kanal tersebut.

## Slide 29
Praktikum Menggunakan Snooper
Jalankan perintah Snooper melalui CLI MikroTik untuk memantau spektrum frekuensi:
/interface wireless snooper snoop wlan1 channel-time=2s
Alat akan merekam seluruh aktivitas pada rentang frekuensi yang didukung kartu radio.

## Slide 30
Analisis Penggunaan Frekuensi (Freq Usage)
Deteksi Noise & Beban
Tool mengukur tingkat kebisingan (noise floor) dan persentase penggunaan pada setiap kanal.
Pemilihan Kanal Optimal
Pilih frekuensi dengan tingkat okupansi terendah untuk memastikan kestabilan koneksi wireless jarak jauh (PtP maupun PtMP).
Frequency Usage

## Slide 31
Studi Kasus: Mengatasi Koneksi Lambat
1. Gejala
Koneksi client sering putus-putus dan ping berfluktuasi tinggi di area perkantoran padat.
2. Diagnostik
Gunakan Wireless Scanner & Snooper untuk mendeteksi adanya 10+ AP lain di kanal yang sama.
3. Solusi
Pindahkan AP ke kanal non-overlapping yang lebih sepi atau migrasi ke pita 5 GHz (802.11ac).

## Slide 32
Best Practices Keamanan Nirkabel
Hindari WEP / WPA
Protokol WEP dan WPA sangat rentan dibobol. Selalu gunakan minimal WPA2-PSK atau WPA3.
Matikan WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) memiliki celah keamanan brute-force PIN yang mudah dieksploitasi.
Isolasi Client
Gunakan fitur default forward atau client isolation pada hotspot publik untuk keamanan antar pengguna.

## Slide 33
Rangkuman Modul 3: Wireless Tools
Scanner
Alat dasar pemindai AP sekitar untuk mengetahui SSID, sinyal, dan kanal tetangga secara instan.
Snooper & Freq Usage
Analisis mendalam terhadap trafik, okupansi frekuensi, dan tingkat kebisingan untuk penentuan kanal terbaik.

## Slide 34
Kesimpulan Modul Pembelajaran
1. Standar 802.11
Pemahaman karakteristik fisik band 2.4 GHz dan 5 GHz dari standar b/g/n hingga ac.
2. Setup Perangkat
Kemampuan konfigurasi AP, station, dan profil keamanan WPA2-PSK di RouterOS.
3. Wireless Tools
Keahlian troubleshooting menggunakan Scanner dan Snooper untuk mitigasi interferensi.

## Slide 35
Evaluasi Mandiri & Diskusi
Diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompok praktikum Anda:
•
Mengapa kanal 1, 6, dan 11 menjadi pilihan terbaik pada jaringan 2.4 GHz?
•
Apa perbedaan mendasar antara mode biasa dengan ?
•
Bagaimana cara kerja Snooper dalam mendeteksi beban kanal di sekitar Anda?

## Slide 36
Tips Lanjutan Optimasi Performa
Pengaturan Tx Power
Jangan selalu menggunakan daya pancar (Tx Power) maksimal jika jarak dekat. Daya terlalu besar dapat memicu distorsi sinyal dan receiver overload.
Pemilihan Lebar Kanal
Gunakan kanal 20 MHz pada area padat 2.4 GHz agar tahan terhadap interferensi, dan gunakan 40/80 MHz di 5 GHz untuk kecepatan maksimal.

## Slide 37
Troubleshooting: Station Gagal Koneksi ke AP
Jika station gagal terhubung, periksa parameter berikut:
•
Pastikan penulisan SSID persis sama (case-sensitive).
•
Pastikan Security Profile dan Password WPA2 sudah identik.
•
Periksa apakah band yang dipilih didukung oleh kedua perangkat radio.

## Slide 38
Referensi & Dokumentasi
Untuk pendalaman materi lebih lanjut, Anda dapat merujuk pada sumber berikut:
•
Dokumentasi Resmi MikroTik RouterOS Manual (manual.mikrotik.com)
•
Standar Spesifikasi IEEE 802.11 (ieee.org)
•
Modul Pelatihan MikroTik MTCNA & MTCWE

## Slide 39
Logbook & Dokumentasi Hasil Praktikum
Setiap kelompok wajib mencatat poin-poin berikut dalam laporan praktikum:
•
Screenshot hasil perintah .
•
Hasil tangkapan layar dari Wireless Scanner di area sekitar lab.
•
Analisis kestabilan ping antara Station dan Access Point.
/interface wireless registration-table

## Slide 40
Sesi Tanya Jawab Praktikum
Silakan ajukan pertanyaan seputar kendala konfigurasi standar 802.11, AP/Station, atau penggunaan wireless tools.

## Slide 41
Tugas Mandiri / Tugas Rumah
Kerjakan tugas berikut secara mandiri:
•
Buat ringkasan perbandingan teknologi MU-MIMO pada 802.11ac dan OFDMA pada standar 802.11ax.
•
Simulasikan topologi jaringan wireless menggunakan perangkat virtual atau fisik di rumah.

## Slide 42
Refleksi & Penutup Modul
"Penguasaan jaringan nirkabel tidak hanya berlandaskan teori standar protokol, melainkan kemampuan praktis dalam melakukan konfigurasi, pengamanan, serta analisis spektrum secara akurat di lapangan."

## Slide 43
Terima Kasih
Semoga modul praktikum ini bermanfaat untuk menunjang kompetensi jaringan nirkabel Anda.

## Slide 44
Informasi & Bantuan Lab
Jika menemui kendala teknis lanjutan selama praktikum:
•
Konsultasikan dengan Asisten Laboratorium atau Instruktur Pengampu.
•
Pastikan backup konfigurasi (.backup) selalu disimpan sebelum melakukan perubahan besar.

## Slide 45
Selesai - Sesi Praktikum Wireless
Sampai jumpa pada modul praktikum jaringan komputer berikutnya.